ГБПОУ РМ "Саранский электромеханический колледж"

## КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

### по  МДК 03. 01. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов

### для обязательной контрольной работы

студентов  четвертого курса специальности

230113  Компьютерные системы и комплексы

САРАНСК 2017

| ОДОБРЕНА Методической комиссией специальности Компьютерные системы и комплексы и специальности Многоканальные телекоммуникационные системы «____»_____________2017 г. Председатель _______________В.А. Пудова | Является частью основной профессиональной образовательной программы для специальности СПО: 230113 Компьютерные системы и комплексы |
| --- | --- |

Автор:_______________ Е.Е.Ботаенкова

Пояснительная записка.

Данные контрольные задания предназначены для проверки уровня подготовки по МДК.03.01 «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов» студентов четвертого курса за период полусеместрового  изучения данной дисциплины. Данные контрольные задания соответствуют материалу, изученному студентами за этот период, охватывают практически весь материал, который впоследствии будет необходим при изучении дальнейших предметов.

В контрольных заданиях представлены следующие темы:

- «Основы портативных ПК».

- «Внутренние устройства портативного ПК».

- «Внешние устройства портативного ПК».

- «Установка и модернизация основных компонентов ПК»

После проведения данной работы делаются соответствующие выводы об уровне подготовки студентов, возможности дальнейшего успешного изучения предмета, обращается внимание на типичные ошибки, сделанные студентами, для более глубокого повторения конкретных тем с отдельными студентами или с группой в целом.

Контрольная работа представлена в 3 вариантах.

На контрольную работу отводится 45 минут.

Критерии оценки обязательной контрольной работы.

Обязательная контрольная работа является одной из форм контроля знаний по предмету «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов» у студентов четвертых курсов. Содержание и объём учебного материала, по которому осуществляется контроль знаний и умений студентов, определяется рабочей программой и календарно-тематическим планом по МДК.03.01 «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов».

Обязательная контрольная включает в себя 9 задания по пройденным темам, которые должен освоить студент.

Обязательная контрольная работа оценивается по пятибалльной системе:

Оценка «5»:

Правильность выполнение всех заданий, в полном объеме изложены ответы на поставленные вопросы.

Оценка «4»:

Правильно раскрыт материал, выполнение материала на 80%

Оценка «3»:

Выполнение материала на 60%, владение материала в пределах программного курса.

Оценка «2»:

Показаны пробелы в знаниях основного учебного материала, при ответе допущены многочисленные неточности.

Вариант 1

1. Какова функция внешнего источника питания портативного компьютера?

A. Преобразование переменного напряжения промышленной сети энергоснабжения в постоянное напряжение для питания компьютера и подзарядки его батареи.

B. Преобразование постоянного напряжения промышленной сети энергоснабжения в переменное напряжение для питания компьютера и подзарядки его батареи.

С. Зарядка батареи от промышленной сети энергоснабжения.

D. Повышение напряжения промышленной сети энергоснабжения до уровня, требуемого для питания портативного компьютера.

2. Какая часть службы сокетов операционной системы предоставляет драйверы для карты PC Card, подключенной по-горячему в слот PCMCIA портативного компьютера?

A. Службы карточек.

B. Автоопределение.

С. Банк драйверов.

D. Универсальный механизм PnP

3. На каком максимальном расстоянии от точки доступа может устойчиво работать адаптер беспроводной сети стандарта 802.11b?

A. Не больше чем 500 футов.

B. Не больше чем 110 футов.

С. Одна миля.

D. До пяти миль

4. Какой энергосберегающий режим предоставляет наибольшую экономию потребляемой электроэнергии и при этом позволяет полное восстановление состояния рабочего сеанса?

A. Режим гибернации.

B. Режим приостановки.

С. Режим ожидания.

D. Выключение.

5. Вы установили 1 Гбайт оперативной памяти в портативный компьютер одного из клиентов. Спустя некоторое время этот клиент жалуется, что система показывает наличие всего лишь 700 Мбайт памяти. Как вы объясните клиенту эту разницу?

A. Возможно, кто-то из его персонала удалил один из модулей памяти.

B. Должно быть, один из модулей памяти вышел из строя.

С. С целью улучшения быстродействия в компьютере применяется затенение BIOS, поэтому разница в памяти используется для копирования в нее BIOS.

D. В ноутбуках часть оперативной памяти используется как видеопамять, и в данном случае "пропавшая" память как раз и используется в этом качестве.

6. Что такое топливный элемент? Для чего он нужен?

7.Определение док-станции.

8.В каких областях разработчики ищут новые решения для увеличения периода работы персонального компьютера?

9. Что нужно для работы персонального компьютера по беспроводной сети?

10. В каких случаях обычно нужно рассмотреть необходимость обновления системной BIOS?

A. Когда при включении компьютера на экран ничего не выводится.

B. При обновлении микропроцессора.

C. Когда утерян пароль для CMOS BIOS.

D. Когда разрядится батарейка резервного питания CMOS BIOS.

11. Какая из следующих потенциальных ошибок возможна менее всего при установке модулей оперативной памяти?

A. Установка двух модулей разного объема.

B. Установка одного модуля с контактами, луженными оловом, а другого — золотом.

С. Установка двух модулей с разными частотами шины.

D. Установка модуля DIMM в разъем под SIMM.

12 Вам необходимо расширить память на одном из компьютеров студии графического дизайна, чтобы улучшить его производительность при работе с графическими файлами, которые обычно очень большого размера. Где можно узнать, какой тип оперативной памяти можно использовать для обновления системы?

13. Как называется период пониженного напряжения, длящийся от нескольких минут до нескольких часов?

A. Кратковременный провал (sag).

B. Длительный провал (brownout).

С. Долговременный всплеск (surge).

D. Кратковременный всплеск (spike).

14. Как называется устройство для защиты компьютерного оборудования от колебаний и прерывания подачи напряжения сети переменного тока?

15. Какое устройство нельзя подключать к источнику бесперебойного питания?

Вариант 2

1. _____________ является переопределенной и усовершенствованной 32-разрядной версией стандарта PC Card, основной целью которой является повышение частоты работы шины PCMCIA для поддержки более производительных устройств и предоставления поддержки 32-разрядных данных памяти и ввода/вывода.

A. CardBus.

B. Rambus.

С. PCbus.

D. Шина IEEE.

2. Какая из следующих процедур предоставления требуемых драйверов службами карточек для карты PCMCIA, установленной по-горячему в портативный компьютер под управлением операционной системы Windows 2000, не является действительной?

A. При установке карточки запускается мастер карточек Windows 2000, который предоставляет пользователю пошаговые инструкции по установке драйверов.

B. Операционная система распознает карточку и имеет требуемый для нее драйвер, но нуждается в перезагрузке, чтобы установить его.

С. Операционная система не распознает установленную карточку, для которой в этом случае требуется установить внешний драйвер.

D. Операционная система Windows немедленно распознает карточку и устанавливает для нее требуемый драйвер без перезагрузки системы.

3. Какой тип электрического напряжения требуется для питания ЖК-панели портативного компьютера?

A. Напряжение переменного тока частотой 100 Гц.

B. Низкое напряжение постоянного тока.

С. Низкое напряжение переменного тока.

D. Напряжение постоянного тока частотой 100 ГГц.

4. Один из сотрудников вашей компании просит вашего совета по конфигурированию его портативного компьютера для разрешения режима гибернации. Какую из последовательностей команд/диалоговых окон можно применить для этой цели в Windows XP?

A. Пуск | Программы | Системные инструменты | Параметры электропитания | Гибернация .

B . Пуск | Настройка | Панель управления | Электропитание | Вкладка Спящий режим | Флажок Разрешить использование спящего режима .

С. Пуск | Настройка | Панель управления | Электропитание | Вкладка Дополнительно | Флажок Разрешить использование спящего режима .

D . Пуск | Настройка | Электропитание | Вкладка Спящий режим | Флажок Разрешить использование спящего режима.

5. Что будет, если на компьютере под управлением Windows XP нажать комбинацию клавиш <Win>+<L>?

A. При загрузке Windows не будет выводиться логотип Windows.

B. Сворачиваются все открытые окна, включая рабочий стол, и на экран выводится окно входа в систему.

С. Выводится окно входа в сеть.

D. Заблокируется клавиатура.

6.Что такое повторитель порта и его цель работы?

7.Режимы энергопотребления.

8.Перечислить источники питания портативного компьютера

9.Какие порты находятся на корпусе портативного компьютера? Какие устройства можно подключить к персональному компьютеру?

10. Какая из следующих потенциальных ошибок возможна менее всего при установке модулей оперативной памяти?

A. Установка двух модулей разного объема.

B. Установка одного модуля с контактами, луженными оловом, а другого — золотом.

С. Установка двух модулей с разными частотами шины.

D. Установка модуля DIMM в разъем под SIMM.

11. Что применяется для установки или замены микропроцессора?

A. Микросхема BIOS.

B. Система HSF.

С. Разъем ZIF.

D. Операционная система.

12.Ваши друзья попросили вас выяснить причину проблемы с их компьютером. Они предприняли попытку модернизировать его, установив новый микропроцессор, руководствуясь инструкциями из книги типа "Модернизация компьютерной системы для чайников". Система не подает никаких признаков жизни, за исключением того, что при включении питания загорается светоиндикатор питания на передней панели. Вскрыв системный блок, вы обнаруживаете, что сборка "радиатор — вентилятор" просто сидит сверху микропроцессора, не прикрепленная никаким образом. Кроме этого, рычаг фиксации процессора в гнезде находится в верхнем положении. Какие ваши действие в этой ситуации?

13. Как называется период пониженного напряжения, длящийся очень короткое время, порядка долей секунды?

A. Долговременный всплеск (surge).

B. Кратковременный всплеск (spike).

С. Кратковременный провал (sag).

D. Длительный провал (brownout).

14. Как называется устройство для защиты компьютера он незначительных всплесков напряжения сети переменного тока?

15. Какая разница между эффектом электростатического разряда и эффектом электромагнитных помех?

A. Электростатический разряд не повреждает оборудование, а электромагнитные помехи могут нанести оборудованию серьезные повреждения.

B. Электромагнитные помехи не повреждают оборудование, а электростатический разряд может серьезно повредить оборудование.

С. Электромагнитные помехи повышают производительность системы, а электростатический разряд может нанести серьезные повреждения оборудованию.

D. Электростатический разряд повышает производительность системы, а электромагнитные помехи могут нанести серьезные повреждения оборудованию.

Вариант 3.

1.На каких двух уровнях осуществляется поддержка слотов PCMCIA операционной системой?

A. На уровне сокетов (универсальная поддержка для всех устройств PCMCIA).

B. На уровне карточек (специфичные драйверы для поддержки функциональности конкретной установленной карточки).

С. На уровне Диспетчера устройств (версия Диспетчера устройств с поддержкой карт PC Card).

D. На уровне BIOS (встроенная поддержка BIOS для карт PC Card).

2. В ситуациях, когда вам приходится работать на вашем ноутбуке только на батарее, вы хотите ограничить энергопотребление. Одной из предпринимаемых для этого мер является отключение загрузки драйверов для карт PC Card операционной системой Windows, что экономит время при загрузке компьютера. Каким образом можно отключить поддержку карт PC Card в Windows?

A. Открыть Диспетчер устройств и развернуть узел Адаптеры PCMCIA . Потом выбрать контроллер карточки PC Card и открыть диалоговое окно его свойств, для чего можно дважды щелкнуть по контроллеру. В окне свойств выбрать вкладку Общие и в раскрывающемся списке Применение устройства внизу окна выбрать опцию Это устройство не используется (отключено) .

B. Запустить из Панели управления мастер установки оборудования, выполнить двойной щелчок мышью по элементу Контроллер PC Card и в открывшемся окне свойств установить флажок Отключить в этом профиле оборудования .

С. Запустить из Панели управления мастер установки и удаления программ, выполнить двойной щелчок мышью по элементу Контроллер PC Card и в открывшемся окне свойств установить флажок Отключить в этом профиле оборудования .

D. В консоли MMC развернуть узел Система , выбрать у нем элемент Контроллер PC Card и установить флажок Отключить в этом профиле оборудования .

3. Какие модули оперативной памяти обычно устанавливаются в портативные компьютеры?

A. Модули RIMM.

B. Модули SODIMM.

С. Модули PCMCIA.

D. Модули SD.

4. В какой слот PCMCIA можно вставлять все типы карт PC Card?

A. Type I.

B. Type II.

С. Type III.

D. Mini PCI.

5. Какая основная разница между настольными и портативными компьютерами? (Выберите все правильные ответы.)

A. Тепловые характеристики системы.

B. Уровень потребления электроэнергии.

С. Рабочая частота процессора.

D. Объем оперативной памяти

6. В каком году и какая компания разработала интерфейс PCMCIA для расширения оперативной памяти?

7.Год изготовления сенсорного экрана и технология работы.

8.Какие симптомы указывают на то, что установленная память одного типа, но не рекомендуемая производителем, перестает работать?

9.Какие процессоры применяются в портативных компьютерах?

10. Как правильно наносить теплопроводящую пасту между микропроцессором и радиатором?

A. Тонким ровным слоем.

B. Толстым ровным слоем.

С. По краям теплоотводящего радиатора.

D. По краям теплораспределителя микропроцессора.

11. Какой аспект является наиболее важным при выборе памяти для расширения установленной памяти компьютера?

A. Тип и скорость уже установленной памяти.

B. Скорость микропроцессора.

С. Частота передней шины компьютера.

D. Максимальный поддерживаемый объем памяти.

12. Ваша компания посылает вас установить несколько компьютеров на предприятии, расположенном в регионе с сухим и жарким климатом. Летом здесь очень жарко и сухо, а весной и зимой часто бывают пылевые бури. Как установить компьютеры в таких обстоятельствах?

13. Какие условия наиболее благоприятны для возникновения электростатического разряда?

A. Работа на резиновых ковриках.

B. Применение контрольно-измерительных приборов.

С. Низкая относительная влажность окружающей среды.

D. Приближение на слишком малое расстояние к работающему источнику питания.

14. Как называется явление постепенного ухудшения электрического контакта между

интегральной схемой и ее гнездом вследствие частичного выхода микросхемы из

гнезда?

A. Ржавчина.

B. Деградация.

С. Ползучая потеря контакта.

D. Окисление контактов.

15. Как рекомендуется утилизировать вышедшей из строя аккумуляторной батареи?

Ключ:

Вариант 1

1.A

2.A

3.A

4.A

5.D

6. Топливные элементы  являются  новым источником энергии для портативных компьютеров. В них электричество вырабатывается в результате электрохимических реакций между топливом и окислителем. В качестве топлива используется водород. Окислителем обычно служит кислород, также может быть хлор. Побочными продуктами реакции топлива и окислителя являются водяной пар и тепло.

7. Док-станция, или док-порт, представляет собой специальное устройство, в которое

можно вставить портативный компьютер для расширения его функциональных возможностей. Портативный компьютер, вставленный в док-станцию, может

работать с различными стационарными устройствами.

8. Для увеличения периода работы портативного компьютера разработчики ищут новые возможности в следующих областях: разработка лучших батарей; улучшение энергосберегающих характеристик устройств; улучшение методов управления энергопотреблением.

9.Адаптер беспроводной сети, драйвера для подключения и точка доступа.

Вариант 2.

1.A

2.A

3.B

4.B

5.B

6.

Повторитель порта -это устройства содержат обычные порты ПК, такие как параллельный и последовательные, которые становятся доступными портативному компьютеру при подключении к нему данного устройства. Целью этих устройств является предоставление пользователю возможности подключения к портативному компьютеру стандартных, не портативных, устройств, например, мониторов, принтеров, полноразмерных клавиатур, мышей и звуковых колонок.

7. Режимы энергопотребления:

-режим ожидания (standby), в котором отключаются определенные компоненты компьютера, например, жесткий диск и монитор, до тех пор, пока не произойдет какое-либо системное событие, например, нажатие клавиши или движение мыши.

- в режиме приостановки работы (suspend) подача питания прекращается на все компоненты системы за исключением памяти.

- в режиме сна, или гибернации (hibernate), содержимое памяти записывается на диск,

и система полностью выключается. По включении системы, переведенной в режим

гибернации, содержимое памяти, сохраненное на диске, восстанавливается в памяти,

таким образом восстанавливая состояние системы до перехода в режим гибернации.

8. Источники питания портативного компьютера: аккумуляторные батареи, внешние источники питания, автомобильные аккумуляторные батареи.

9. Порты: USB, последовательный, параллельный, VGA/SVGA, разъем питания, слот для чтения флеш-карт, CD/DVD-привод. К данным портам и разъёмам можно подключить абсолютно любое внешнее устройство, которое нужно пользователю.

Вариант 3.

1.A,B

2.A

3.B

4.C

5.A,B

6. В 1989г. Международная ассоциация производителей плат памяти для персональных компьютеров разработала интерфейс PCMCIA для расширения оперативной памяти.

7. 1983г-год изготовления сенсорного экрана. Он разделен посредством специальной технологии в горизонтальные и вертикальные полосы, пересечение которых соответствует координатам X и Y экрана и, касание по которым детектировано. Эта технология применяется и для сенсорной панели ноутбука.

8. Симптомы, указывающие на то, что установленная память одного типа, но не рекомендуемая производителем, перестает работать:  система не работает вообще; при загрузке выдаются звуковые сигналы ошибок; при работе возникают кратковременные ошибки памяти; во время процедуры POST выводится меньшее число проверенных ячеек памяти, чем действительный объем установленной памяти; компьютер зависает при загрузке операционной системы.

9. Процессоры, применяемые  в портативных компьютерах: AMD, Core Duo, intel.