# Лабораторная работа

Тема: «Дефектация цилиндрических зубчатых колёс и шлицевых валов».

1.Цель: Произвести измерения, осмотр и определить дефекты цилиндрических зубчатых колёс и шлицевых валов.

2. Оборудование:

1. Штангенципкуль

2. Штангензубомер.

3.Шаблоны.

4. Микрометр.

5. Мостик с декотрами.

6.Тиски.

3. Литература Цеханов А.Д. «Лабораторный практикум по ремонту автомобилей» М. «Транспорт» 1976г.

4. Порядок выполнения работы.

Характеристика шестерён и шлицев.

| №п/п | Марка автомобиля. | Наименование агрегата, шестерён и шлицевого соединения | Материал | Термообработка | Твёрдость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГАЗ-3307 | КП Шестерня 2 передачи | Сталь 35Х | Закалка | НRС 58 не менее |
| 2 | ГАЗ-3307 | КП шестерня 1 передачи и заднего хода | Сталь 35Х | Закалка | НRС 58 не менее |

Основные  данные шестерни

Шестерня 2          Шестерня 1

передачи            передачи и з/х

Число зубьев                                                                                38

Номинальная толщина зуба

Номинальная длина зуба

Диаметр начальной окружности

Допустимая толщина зуба

Внутренний диаметр шлицев

Число шлицев

Ширина шлица

Ширина впадины

Дефекты, установленные внешним осмотром:

Износа зубьев и повреждения их торцовых поверхностей не обнаружено.

Износа шлицев, других дефектов не обнаружено.

Заключение о состоянии детали  шестерня 1 передачи  (негодная, годная, требует ремонта с указанием способа ремонта).

1. По результатам внешнего осмотра:

- износ зубьев выше нормы -негодная

- люфт шлицевого соединения ниже допустимого –годная

Вывод -негодная

2. Заключение о состоянии детали  шестерня 2 передачи  (негодная, годная, требует ремонта с указанием способа ремонта).

- износ зубьев выше нормы -негодная

- люфт шлицевого соединения ниже допустимого –годная

Вывод –негодная

Отчёт составил

Студент группы ___________                       __________________

Фамилия И.О