лАбораторная работа

Определение электрохимического

эквивалента меди

Приборы и материалы: весы с гирями, амперметр, часы, электрическая плитка, батарея аккумуляторов, реостат, выключатель, электроды медные, цилиндрический сосуд, раствор медного купороса, соединительные провода.

# Указания к работе

- Тщательно взвесить медный электрод, который будет служить катодом (m1).

- Собрать цепь, соединив последовательно батарею, амперметр, реостат, сосуд с раствором медного купороса, в который погружены электроды, ключ.

+Cu                     -Cu

CuSO4

SO4      Cu

- Замкнуть ключ, заметив время начала опыта.

- Поддерживая с помощью реостата силу I тока неизменной, произвести в течение 15 – 20 минут электролиз раствора.

- Выключить ток, вынуть и обсушить электрод над плиткой. Снова тщательно взвесить катодную пластинку (m2).

- Используя законы Фарадея для электролиза, определить электрохимический эквивалент меди k = m/It, m = m2 - m1.

- Определить абсолютную и относительную погрешности: Δk =  k– kт ; σ = Δk·100%/k, сделать вывод.

## лАбораторная работа

## Определение коэффициента

поверхностного натяжения

Приборы и материалы: весы с гирями, стакан, штангенциркуль, песок, лист бумаги, проволочная рамка на нитях.

### Указания к работе

- Зажать весы в лапке штатива.

- Привязать к одной из чашек весов нить с подвешенной рамкой и уравновесить весы песком.

- Добиться горизонтального положения рамки.

- Под чашкой установить стакан с водой так, чтобы поверхность воды находилась от рамки на расстоянии 1 –2 сантиметра.

- Осторожно опустить рамку так, чтобы она, коснувшись воды, «прилипла» к ее поверхности.

- Очень осторожно добавлять песок до «отрыва» рамки от поверхности воды.

- Осушить рамку фильтровальной бумагой и вновь уравновесить весы, но уже с помощью гирь.

- Измерить штангенциркулем периметр рамки.

9. Вычислить коэффициент поверхностного натяжения воды по формуле: σ = mg/(2l).

- Повторить измерения несколько раз и найти среднее значение коэффициента поверхностного натяжения.

11. Сравнить полученный результат с табличным, вычислить абсолютную и относительную погрешности, сделать вывод.

## лАбораторная работа

### Определение эдс и внутреннего сопротивления

### источника тока

Приборы и материалы: источник тока, реостат, вольтметр, амперметр, соединительные провода, ключ.

Указания к работе

- Собрать цепь, соединив последовательно батарею, реостат, амперметр, вольтметр и ключ.

- К зажимам батареи присоединить вольтметр.

- Измерить силу тока в цепи и напряжение на внешней части цепи.

- С помощью реостата изменить сопротивление цепи и снова измерить силу тока и напряжение.

- Результаты измерений занести в таблицу:

| N | Сила тока, I, А. | Напряжение, U, В. | ЭДС, ε, В. | Внутреннее сопротивление источника, r, Ом. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- Дважды используя закон Ома для замкнутой цепи I = ε /(R + r), определить внутреннее сопротивление и ЭДС источника тока по данным измерений силы тока и напряжения. Найти сопротивление реостата при каждом измерении.

- Разомкнуть цепь и измерить ЭДС батареи. Сравнить вычисленное значение ЭДС с измеренным.

8. Вычислите абсолютную и относительную погрешности, сделайте вывод.

## лАбораторная работа

## Изучение закона Бойля – Мариотта

Приборы и материалы: трубка стеклянная длиной 300 – 350 миллиметров, диаметром 8 – 10 миллиметров, запаянная с одного конца, сосуд цилиндрический, линейка измерительная, штатив, барометр.

# Указания к работе

- Наполнить укрепленный на штативе сосуд водой.

- Измерить при помощи барометра атмосферное давление p1 .

- Измерить объем воздуха в стеклянной трубке (в условных единицах по делениям линейки) V1.

- Найти произведение давления воздуха на его объем  p1V1.

- Погрузить стеклянную трубку в воду запаянным концом вверх.

- Измерить новый объем воздуха в трубке V2.

- Измерить разность уровней воды в сосуде и трубке.

- Рассчитать новое давление воздуха в трубке p 2 = p1 + 9,81Δh, Δh = H - h.

- Вычислить произведение давления воздуха на его объем P2V2.

- Повторить эксперимент несколько раз.

- Результаты измерений занести в таблицу.

| N опыта | Давление, p, Па. | Объем, V, м³. | Произведение pV. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

- Сравнить полученные результаты и убедится в справедливости закона Бойля–Мариотта, сделать вывод.

## лАбораторная работа

## Определение относительной влажности воздуха

Приборы и материалы: психрометр, школьный гигрометр, эфир, термометр, психрометрическая таблица, таблица давления насыщающих паров воды.

# Указания к работе

- Ознакомьтесь с устройством психрометра, определите показания сухого и влажного термометров и вычислите разность температур. По психрометрической таблице определите относительную влажность воздуха.

- Ознакомьтесь с устройством   школьного гигрометра, протрите мягкой тканью полированную стенку и кольцо гигрометра до полного блеска, определите температуру воздуха в комнате.

- Налейте в камеру гигрометра (на половину) серного эфира, вставьте в нее термометр и присоедините резиновую грушу.

- Установите прибор так, чтобы зеркальная поверхность его была под углом 30 – 40 градусов к направлению луча зрения. Продуйте воздух через эфир и внимательно следите за поверхностью стенки камеры, сравнивая ее с поверхностью кольца.

- В момент появления росы заметьте показания термометра, прекратите продувание воздуха и продолжайте наблюдать, чтобы заметить показания термометра в момент полного исчезновения росы.

- Примите среднее значение наблюдаемых температур за достоверную точку росы и, зная температуру окружающей среды, вычислите относительную влажность, воспользовавшись таблицей давления насыщающих паров воды  в зависимости от температур.

- Сделайте вывод.

| Температура окружающего воздуха, С ˚. | Температура появления росы, С ˚. | Температура исчезновения росы, С ˚. |
| --- | --- | --- |

лАбораторная работа

## Определение коэффициента

линейного расширения стали

Приборы и материалы: прибор для определения коэффициента линейного расширения твердых тел, термометр лабораторный.

# Указания к работе

- Наполнить пробирки на 1/2  объема водой комнатной температуры и опустить в каждую по испытуемому стержню и поместить в штатив.

- В поворотный кронштейн вставить индикатор и отвести его на четверть оборота в сторону до упора.

- Измерить температуру воды в пробирке (t0).

- Пробирку с испытуемым стержнем через резиновую прокладку и отверстие в крышке прибора ввести в нагреватель.

- Установить индикатор над пробиркой и опустить шток в углубление на торце стержня, заметив положение стрелки на шкале индикатора.

- Включить питание прибора.

- Результаты измерений подставить в формулу: α = Δl/l0(t1 + t0), где

Δl – увеличение длинны образца в миллиметрах,

l0 – начальная длина образца в миллиметрах,

t0 – первоначальная температура в пробирке,

t1 – конечная температура воды в пробирке после нагревания.

лАбораторная работа

## Наблюдение взаимодействия магнита и тока

Приборы и материалы: батарея аккумуляторов, дугообразный магнит, штатив, проволочный моток, соединительные провода.

# Указания к работе

- Подвесить проволочный моток к штативу и через выключатель присоединить моток к батарее.

- Подвести к висящему мотку магнит, замыкая цепь, наблюдать движение мотка.

- Выбрать несколько характерных вариантов относительно расположения мотка и магнита и зарисовать их, указав направление магнитного поля, направление тока и предполагаемое движение мотка.

- Проверить на опыте правильность предположений о характере и направлении движения мотка.

5.  Сделать вывод.

лАбораторная работа

## Изучение явления электромагнитной индукции

Приборы и материалы: миллиамперметр, источник питания катушки с сердечниками, дугообразный магнит, выключатель, соединительные провода, магнитная стрелка, реостат.

# Указания к работе

- Вставить в одну из катушек железный сердечник, закрепив его гайкой. Подключить эту катушку через миллиамперметр, реостат и ключ к источнику питания. Замкнуть ключ и с помощью магнитной стрелки определить расположение магнитных полюсов катушки с током. Зафиксировать, в какую сторону отклоняется при этом стрелка миллиамперметра. В дальнейшем при выполнении работы можно будет судить о расположении магнитных полюсов катушки с током по направлению отклонения стрелки миллиамперметра.

- Отключить от цепи реостат и ключ, замкнуть миллиамперметр на катушку, сохранив порядок соединения клемм.

- Приставить сердечник к одному из полюсов дугообразного магнита и вдвинуть внутрь катушки, наблюдая одновременно за стрелкой миллиамперметра.

- Повторить наблюдение, выдвигая сердечник из катушки, а также меняя полюса магнита.

- Зарисовать схему опыта и проверить выполнение правила Ленца в каждом случае.

- Расположить вторую катушку рядом с первой так, чтобы их оси совпадали.

- Вставить в обе катушки железные сердечники и присоединить вторую катушку через выключатель к источнику питания.

- Замыкая и размыкая ключ, наблюдать отклонение стрелки миллиамперметра.

- Зарисовать схему опыта и проверить выполнение правила Ленца.

10. Сделайте вывод.

лАбораторная работа

## Исследование зависимости

## мощности  лампы от напряжения

Приборы и материалы: амперметр, вольтметр, соединительные провода, источник тока, реостат, ключ, лампа накаливания.

# Указания к работе

- Собрать цепь по схеме:

- Плавно изменяя сопротивление на реостате (не менее 7 раз), снимите, соответственно, показания амперметра и вольтметра.

- Вычислите для каждого случая мощность лампочки по формуле: P = I·U.

- Данные занести в таблицу:

| № | I, A. | U, B. | P, Вт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

- Постройте в выбранном масштабе график зависимости мощности лампы от напряжения.

- Сделайте вывод.

лАбораторная работа

## Последовательное и параллельное

соединение проводников

Приборы и материалы: источник тока, две спирали из набора сопротивлений, вольтметр, амперметр, реостат, ключ, соединительные провода.

# Указания к работе

Параллельное соединение.

1.1. Соберите цепь по схеме:

1.2. Измерте напряжение на концах проводников, соединенных параллельно.

1.3. Включая амперметр поочередно в основную цепь и в ветви, измерте силу тока в основной цепи и в ветвях.

1.4. Результаты измерений занесите в таблицу:

| Напряжение на участке, U, В. | Общая сила тока, I, А. | Сила тока в 1 ветви, I1, А. | Сила тока во 2 ветви, I2, А. | Сопротив-ление участка, R, Ом. | Сопротив-ление 1 ветви, R1, Ом. | Сопротив-ление 2 ветви, R2, Ом. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5. По полученным данным вычислите значение сопротивления всего участка и отдельных ветвей.

1.6. Сравните сумму сил токов I1 + I2 в отдельных проводниках и силу тока I в основной цепи. Сделайте вывод.

1.7. Проверте, подтверждается ли опытом формула: 1/R = 1/R1 + 1/R2.

Последовательное соединение.

2.1. Собрать цепь по схеме:

2.2. Измерить напряжение на всем участке цепи, состоящем из двух проводников, и на отдельных проводниках, а также ток в цепи.

2.3. Вычислить по результатам измерений сопротивление всего участка и отдельных проводников.

2.4. Результаты измерений занести в таблицу:

| Напряжение на всем участке цепи, U, B. | Сила тока, I, A. | Сопротивле-ние всего участка цепи, R, Ом. | Напряжение на провод-нике 1, U, B. | Сопротивле-ние провод-ника 1, R, Ом. | Напряжение на провод-нике 2, U, B. | Сопротивле-ние провод-ника 2, R, Ом. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5. Сравните сопротивление всего участка цепи R с суммой сопротивлений двух проводников R1 + R2. Сделайте вывод.

2.6. Сравните напряжение на участке двух проводников U с суммой напряжений U1 + U2   на концах отдельных проводников.

3. Сделайте вывод.

лАбораторная работа

### Определение ускорения свободного падения

## при помощи маятника

Приборы и материалы: шарик с отверстием, нить, штатив, часы с секундной стрелкой, измерительная линейка.

# Указания к работе

- Установить на краю стола штатив. У его верхнего конца укрепить с помощью муфты кольцо и подвесить к нему шарик на нити. Шарик должен висеть на расстоянии 1 – 2 сантиметра от пола.

- Возбудить колебания маятника, отклонив шарик в сторону на 5 –6 сантиметров и отпустить его.

- Подсчитать число n периодов за время t равное 1 – 1,5 мин.

- Измерить длину маятника l.

- Рассчитать ускорение свободного падения по формуле: g = 4π ln /t.

- Оценить погрешность.

# Text boxes

Δh

h

##### V

##### А

##### R

##### А

А

А

##### U

R1

##### R2

V1

V2

V

###### A

R1

R2

##### А