| ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН |
| --- |
| Курс | 2 | Группа | МЭС-221 | Номер урока (пара) | 11 |
| Специальность-квалификация: | Специальность 1403000 – «Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам)» Квалификация 1403093 - «Техник-сантехник» |
| Наименование модуля | ПМ 06 « Подготовка к испытанию и запуску сантехнического оборудования » |
| Тема урока | Истечение жидкости |
| Дата | «__»___2018 г | Продолжительность | 2 часа /90мин/ |
| Цель урока: | Освоение знаний по гидравлическому расчету трубопроводов |
| Задачи урока: |  |
| Образовательная | - ознакомление с видами трубпроводной арматуры; - рассмотрение этапов гидравлического расчета трубопроводов |
| Развивающая | Формировать умение обобщать и анализировать опытный материал, самостоятельно делать выводы |
| Воспитательная | Осознание ценности получаемых знаний на уроке для профессионального становления |
| Ожидаемые результаты | Освоение знаний по гидравлическому расчету трубопроводов |
| Тип урока | Комбинированный урок |
| Необходимое оборудование и приборы | Доска |
| Дополнительные источники: литература | Бахшиева Л.Т., Кондауров Б.П., Захарова А.А. «Техническая термодинамика и теплопередача» Издательство: Академия, 2008 |

Утверждаю

Зам.директора по УПР

_______ А.Г. Молдиярова

| План конспект урока |
| --- |
| Ход урока | Время (минуты) | Виды деятельности | Учебные ресурсы и материалы |
| 1. Организационный этап. Подготовка обучающихся к работе на основном этапе | 2 мин | Приветствие. Проверка присутствующих по списку Целеполагание, озвучивание плана по достижению цели |  |
| 2. Опрос домашнего задания 1. Что такое пъезометрический, скоростной и гидродинамический напор? 2. Как ориентирована напорная линия при установившемся движении вязкой жидкости? 3. Почему уравнение Бернулли выражает закон сохранения механической энергии в жидкости? 4. Что называется полной удельной энергией потока? 5. Чем отличается уравнение Бернулли для идеальной жидкости от того же уравнения для реальной жидкости? | 10 мин | Фронтальный опрос | План-конспект урока |
| 2. Основной этап занятия 1 Гидравлический расчет трубопроводов 2 Решение задач 3 Контрольные вопросы | 68 мин | Выполнение практического задания Самостоятельная работа |  |
| 3. Коррекция знаний и способов деятельности | 5 мин | Коррекция ошибок |  |
| 4. Информирование о домашнем задании | 2мин | [1], §1.8, стр. 94 | Бахшиева Л.Т., «Техническая термодинамика и теплопередача» |
| 5.Подведение итогов занятия Достигнута ли цель урока? Справились ли с поставленными задачами? Что интересного узнали? Пригодится ли вам это в жизни? | 3 мин | Рефлексия Подведение итогов Выставление самооценки |  |

Роспись преподавателя______________Э.Ә. Еркінғалиева

Лекция №11

Истечение жидкости

Вопросы теории истечения жидкости из различного вида отверстий и насадок имеют большое практическое значение. Знание их необходимо при расчетах подачи топлива через жиклеры и форсунки, проектировании и эксплуатации гидроприводов, гидравлических амортизаторов и других устройств, установок водоснабжения, водоструйных насосов, эжекторов, гидромониторов, брандспойтов и т. д.

Основной задачей гидравлического расчета отверстий и насадок является определение скорости истечения жидкости и вытекающего расхода.

В теории истечения жидкости из отверстий в зависимости от толщины стенки принято различать:

1. Истечение из отверстия в тонкой стенке.

2. Истечение из отверстия в толстой стенке.

3. Истечение из насадки.

Тонкой называется такая стенка резервуара, толщина которой не влияет на истечение жидкости из отверстия (на скорость истечения и расход). В этом случае вытекающая струя соприкасается только с внутренней кромкой отверстия. Стенку считают тонкой, если ее толщина d не превышает 2,0-2,5 диаметров отверстия  d  (рис.1 - 1,а ).

Толстой называется стенка, толщина которой влияет на истечение жидкости из отверстия. В этом случае вытекающая струя постоянно или периодически соприкасается с боковой поверхностью отверстия или частью ее, что влияет на величину вытекающего расхода. Стенку считают толстой, если ее толщина d  находится в пределах  (2…2,5).d < d < (3…4).d (рис. 1– 1,б).

Насадкой называется короткий отрезок трубы, присоединенный к отверстию в тонкой стенке. Длина насадки d принимается равной 3…5 диаметрам отверстия (рис. 1 – 1, в).  Если  толщина  стенки  резервуара равна 3,0…5,0 диаметрам отверстия, то в гидравлическом отношении такое отверстие представляет собой насадку.

В зависимости от изменения напора во времени различают истечение при постоянной и переменном напоре. При постоянном напоре H (измеряемом над центром отверстия) расход, скорость и траектория струи не изменяются во времени, при истечении будет  наблюдаться установившее движение жидкости. При переменном напоре H , например, в случае опорожнения резервуара, расход, скорость и траектория вытекающей струи изменяются во времени, при истечении будет наблюдаться неустановившееся движение жидкости.

В зависимости от соотношения напора и вертикального размера отверстия различают гидравлически малые и большие отверстия.

Малым (в гидравлическом смысле) называется отверстие, высота h (диаметр d)     которого     незначительна    по   сравнению      с      напором     H (h (или d) <= 0,1.H). Для малых отверстий для всех точек отверстия напоры и скорости истечения могут быть приняты практически одинаковыми (равными, соответственно, напору и скорости в центре отверстия).

Большим (в гидравлическом смысле) называется отверстие, высота h (диаметр d) которого имеет величину одного порядка с напором H. В этом случае в различных точках отверстия напоры и скорости истечения существенно различаются и не могут быть приняты равными средним значениям в центре отверстия.

При истечении через отверстия и насадки, когда имеет место сжатие струи, скорость истечения в сжатом  сечении определяется по формуле

,

где: H0 – суммарный напор. Если скоростью жидкости на свободной поверхности можно пренебречь и давление на ней равно атмосферному суммарный напор H0 равен геометрическому напору H. Тогда

.

φ - коэффициент скорости, определяемый как

;

ξ - коэффициент местного сопротивления.

С учетом коэффициента сжатия e, равного отношению площади струи в сжатом сечении wс к площади отверстия w

,

расход жидкости, вытекающей из отверстия будет равен

,

где μ = ε×φ - коэффициент расхода.

Экспериментально установлено, что для отверстия в тонкой стенке

ε = 0,64;  φ = 0,97;  μ = 0,62;  ξ =0,06.

При истечении через внешнюю цилиндрическую насадку сжатия струи на выходе нет:

ε = 1,00;  φ = μ = 0,82;  ξ = 0,50.

Пример.

Определить расход воды через круглое отверстие в тонкой стенке и через внешнюю цилиндрическую насадку при постоянном напоре H.

Исходные данные: диаметр отверстия и насадки d = 3 cм, H = 60 см.

Решение

Расход через отверстие в тонкой стенке

Расход через внешнюю цилиндрическую насадку

Т.о. при одинаковых условиях расход через отверстие в тонкой стенке на 25% меньше, чем расход через внешнюю цилиндрическую насадку.