## Slide 1
Периферийные устройства компьютера
ОГБПОУ “Кораблинский агротехнологический техникум”

## Slide 2
Устройства ввода информации:
Внешние накопители
Магнитооптические накопители
Модемы
Модемы xDSL
Аналоговые модемы
Флэш-карты
Устройства вывода информации:
Монитор
Принтер
Принтер
Плоттер
Проекционная техника и аудиосистема.
Клавиатура
Сканер
Сканер
Графический планшет
Дополнительные периферийные устройства компьютера:
Мышь и джойстик
Web-камера
Интерфейс
Виды принтеров
Что такое Драйвер

## Slide 3
Периферийные устройства ПК
  Устройства ввода-вывода информации
    Устройства вывода информации
      Устройства ввода информации
        Дополнительные ПУ
        Интерфейс
        Виды принтеров
        Что такое драйвер

## Slide 4
Устройства ввода-вывода информации
К периферийным устройствам ввода-вывода можно отнести:
Периферийные устройства ПК
Внешние накопители
Модемы
Внешняя память

## Slide 5
Внешние накопители
Магнитные (ленточные) накопители или стример
Технические характеристики:
Жесткий прочный корпус
Емкость кассет: от 4 Гб до 2 Тб
Скорость передачи данных: до 36 Мб/c
Среднее время доступа: 44с
Частота совершения ошибок: меньше 1 на 1014 прочитанных бит
Среднее время между сбоями: 200 000 часов
Температурный режим работы: +10o - +45oС
Температурный режим для хранения или перевозки: -40o - +65oС
Совместимость с операционными системами: Windows 3.1x, 9х, NT, DOS
· Чаще всего используются в рамках устройств резервного копирования данных на предприятиях и в крупных компаниях (хранят резервные копии баз данных и другой важной информации).
Периферийные устройства ПК

## Slide 6
Магнитооптические накопители
Приводы CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
Технические характеристики
CD-R – могут записывать только болванки типа CD-R. С появлением приводов CD-RW почти исчезли с рынка.
CD-RW – имеют возможность записи болванок CD-R/RW с возможностью перезаписи дисков CD-RW. Скорость записи : для CD-R от 2х до 52х, для CD-RW от 2х до 24х. Скорость чтения 52х.
DVD-R – производят запись на болванки DVD-R (как на одно- так и на двухсторонние). Скорость чтения: от 16х до 40х. Скорость записи: от 4х до 16х.
DVD-RW – производят запись на диски типа DVD-R/RW, с возможностью перезаписи дисков DVD-RW. Имеют два формата записи: -RW и +RW. Скорость чтения: от 16х до 40х. Скорость записи/перезаписи: от 4х/2x до 16х/10x
· Также могут использоваться в качестве устройств резервного копирования, но, в отличие от стримеров, обладают гораздо меньшей вместимостью данных (CD-R, CD-RW до 700 MB данных, DVD-R, DVD-RW до 4.7 GB данных).
Периферийные устройства ПК

## Slide 7
Модемы
В настоящее время существуют два вида модемов: аналоговые и цифровые (технология xDSL).
Аналоговые модемы используются в основном для выхода в сеть Internet, а цифровые модемы используются для высокоскоростных соединений с сетью Internet, либо для организации локальной сети на больших расстояниях.
Аналоговый
Цифровой
Периферийные устройства ПК

## Slide 8
Модемы xDSL
Периферийные устройства ПК
Существуют несколько типов DSL-модемов:
ADSL – асинхронный. Работает в асинхронном режиме приема-передачи данных.
SDSL – синхронный. Работает в синхронном режиме приема-передачи данных.
HDSL – высокоскоростной модем.
VDSL – (от англ. Very) очень высокоскоростной модем.
HDSL представляет собой систему двухсторонней симметричной передачи данных, которая позволяет передавать данные со скоростью 1,544 Мбит/с или 2,048 Мбит/с по нескольким парам проводов сети доступа.
Технология ADSL. Она была разработана для предоставления таких услуг, которые требуют асимметричной передачи данных, например, видео по запросу, когда требуется передавать большой поток данных в сторону пользователя, а в сторону сети от пользователя передается гораздо меньший объем данных.
Технология VDSL предназначена для передачи данных на расстояниях в пределах 1,2 – 1,4 километра, обеспечивая на этих дальностях полнодуплексную скорость от 6 до 16 – 18 Мбит/с. При этом общая пропускная способность канала может достигать 34 Мбит/с.
Симметричная или двухпроводная линия DSL (SDSL) с точки зрения требований, является следующей ступенью развития данных технологий. Данная технология является симметричной и базируется на более ранней технологии HDSL, но имеет целый ряд усовершенствований, которые позволяют более гибко организовать передачу данных по одной паре проводов.

## Slide 9
Аналоговые модемы
Периферийные устройства ПК
Аналоговые модемы более популярны из-за своей дешевизны и используются в основном для выхода в сеть Internet, и только иногда (из-за невысокой (до 56 Кбит/с) скорости передачи данных) для связи с другими ПК.
Модемы имеют несколько типов соединений с ПК: COM, USB или (для цифровых модемов) посредством сетевой карты. Модем, соединение которого идет через COM-порт, требует дополнительного источника (блока) питания, а при соединении при помощи USB-порта потребность в блоке питания отпадает. xDSL-модемы также требуют дополнительного источника питания.

## Slide 10
Флэш-карты
Периферийные устройства ПК
Флэш-карты – это микросхемы, сохраняющие данные после отключения питания. При соединении с персональным компьютером при помощи порта USB определяются как съемный диск. На них можно без трудностей записывать любую информацию, и также легко стирать.
Технические характеристики
Энергонезависимость – т.е. не нуждается в батарейках;
Компактность, удобство и надежность транспортировки;
Универсальность – совместимость со многими современными устройствами;
Долговечность;
Объем памяти от 64 Mb до 2 Gb.

## Slide 11
Периферийные устройства вывода информации
Периферийные устройства ПК
К периферийным устройствам ввода относятся:
Мониторы
Принтеры
Плоттеры
Проекционная техника
Аудиосистема

## Slide 12
Монитор
Периферийные устройства ПК
Существуют несколько типов мониторов:
Цифровые мониторы.
Аналоговые мониторы.
Мультичастотные мониторы.
Жидкокристаллические дисплеи.
Газоплазменные мониторы.
Монитор является необходимым устройством вывода информации. Монитор (или дисплей) позволяет вывести на экран алфавитно-цифровую или графическую информацию в удобном для чтения и контроля пользователем виде.

## Slide 13
Принтер
Принтер это широко распространенное устройство вывода информации на бумагу, его название образовано от английского глагола to print - печатать. Принтер не входит в базовую конфигурацию ПК. Существуют различные типы принтеров:
Типовой принтер работает аналогично электрической печатающей машинке.
Матричные (игольчатые) принтеры - это самые дешевые аппараты, обеспечивающие удовлетворительное качество печати для широкого круга рутинных операций.
Струйные принтеры обеспечивают более высокое качество печати. Они особенно удобны для вывода цветных графических изображений.
Лазерные принтеры - имеют еще более высокое качество печати, приближенное к фотографическому. Они стоят намного дороже, однако скорость печати в 4-5 раз выше, чем у матричных и струйных принтеров.
·Светодиодные принтеры альтернатива лазерным. Разработчик - фирма OKI.
Периферийные устройства ПК

## Slide 14
Принтер
Лазерный
Матричный
Струйный
Периферийные устройства ПК
Типы принтеров

## Slide 15
Плоттер
Это устройство применяется только в определенных областях: чертежи, схемы, графики, диаграммы и т.п. Широкое применение нашли плоттеры совместно с программами систем автоматического проектирования, где частью результатов работы программы становится конструкторская или технологическая документация. Незаменимы плоттеры и при разработках архитектурных проектов.
Поле черчения плоттера соответствует форматам А0-А4, хотя есть устройства, работающие с рулоном не ограничивающие длину выводимого чертежа (он может иметь длину несколько метров). То есть различают планшетные и барабанные плоттеры.
Периферийные устройства ПК

## Slide 16
Проекционная техника и аудиосистема.
Периферийные устройства ПК
Мультимедиа-проекторы прочно вошли в нашу жизнь в конце XX столетия, и сейчас без них невозможно представить многие сферы человеческой Деятельности. Это учебный процесс, презентации, шоу-бизнес и домашнее кино.
Но многие пользователи не ограничиваются просмотром видеофильмов и играми с объемным звучанием. Настоящие аудиофилы предпочитают качественный стереозвук с, помимо объемного звучания, глубоким басом, не говоря уже об энтузиастах, которые занимаются созданием музыки при помощи своих персональных компьютеров.

## Slide 17
Периферийные устройства ввода информации
Устройства вывода
Клавиатура
Сканер
Сканер
Графический планшет
Периферийные устройства ПК

## Slide 18
Клавиатура
Главным устройством ввода большинства компьютерных систем является клавиатура. До тех пор, пока система распознавания голоса не смогут надежно воспринимать человеческую речь, главенствующее положение клавиатуры вряд ли изменится.
До недавнего времени использовалась стандартная клавиатура, 101/102 клавиши (первая модель клавиатуры содержала лишь 83 клавиши), но с развитием персональных компьютеров производители старались развивать и основное устройство ввода информации.
Это и привело к созданию мультимедийных клавиатур, с гораздо большим количеством кнопок, которые в наши дни все больше и больше набирают популярность.
Периферийные устройства ПК

## Slide 19
Сканер
Для непосредственного считывания графической информации с бумажного или иного носителя в ПК применяется оптические сканеры.
Ручные сканеры - самые простые и дешевые. Основной недостаток в том, что человек сам перемещает сканер по объекту, и качество полученного изображения зависит от умения и твердости руки.
Барабанные сканеры применяются в профессиональной типографической деятельности. Принцип заключается в том, что оригинал на барабане освещается источником света, а фотосенсоры переводят отраженное излучение в цифровое значение.
Периферийные устройства ПК

## Slide 20
Сканер
Планшетные сканеры. Сканируемый объект помещается на стеклянный лист, изображение построчно с равномерной скоростью считывается головкой чтения с CCD - сенсорами, расположенной снизу.
Проекционные сканеры. Относительно новое направление. Цветной проекционный сканер является мощным многофункциональным средством для ввода в компьютер любых цветных изображений, включая трехмерные. Он вполне может заменить фотоаппарат.
· Листовые сканеры. Их основное отличие от двух предыдущих в том, что при сканировании неподвижно закреплена линейка с CCD - элементами, а лист со сканируемым изображением движется относительно нее с помощью специальных валиков.
Периферийные устройства ПК

## Slide 21
Графический планшет
Настольные компьютеры для конструкторских и дизайнерских работ уже более десяти лет комплектуются графическими планшетами. Это устройство значительно упрощает ввод в ПК чертежей, схем и рисунков. Сначала планшеты были дорогими приспособлениями и поэтому были рассчитаны на сугубо профессиональное использование. Но уже лет пять выпускаются дешевые домашние модели.
Графический планшет позволяет легко и быстро рисовать изображения в окне графического редактора.
Прозрачная пленка, покрывающая планшет, позволяет выполнять трассировку оригиналов – т.е. под нее можно положить картинку и, обводя наконечником пера ее линии, повторить рисунок в окне редактора.
Периферийные устройства ПК

## Slide 22
Дополнительные периферийные устройства
Манипуляторы
и Web-камеры
Периферийные устройства ПК

## Slide 23
Мышь и джойстик
Мышь – с развитием операционных систем с графическим интерфейсом этот манипулятор стал просто «незаменимой» частью персонального компьютера. Манипулятор «мышь» обеспечивает простое и удобное управление многими функциями ОС и прикладных программ.
Джойстик – представляет собой подвижную рукоять (или руль) с несколькими кнопками. Это устройство ввода наиболее распространено в области компьютерных игр.
Периферийные устройства ПК

## Slide 24
Web-камера
В настоящее время существует большое количество профессиональных цифровых систем видеонаблюдения, решающих разные задачи и соответственно имеющих различные возможности и цену. Но вполне работоспособную систему можно реализовать и на дешевых Web-камерах с интерфейсом USB.
С помощью Web-камеры можно быстро «отсканировать» рисунок или текст, а текст даже впоследствии «распознать» и сохранить в алфавитно-цифровом виде.
Если есть доступ в Интернет, то можно использовать стандартные программки типа Windows Messenger или NetMeeting и общаться с собеседником на другом конце света, видя его изображение
Периферийные устройства ПК

## Slide 25
Интерфейс
Интерфейс-это, в широком смысле, набор инструментов для взаимодействия человека и компьютерной системы. Этими инструментами чаще всего являются кнопки, галочки, текстовые поля, подсказки, переключатели, выпадающие списки и прочие ухищрения. В дословном переводе с английского слово «interface» означает «[взаимодействие] между лицами».

## Slide 26
Виды принтеров
Матричные принтеры. Данный вид принтеров является основоположником в этой сфере. На сегодняшний день они почти нигде не используются, потому что имеют низкую скорость печати, не могут печатать в цвете и издают сильный шум. Но достоинством этих принтеров является тот факт, что расходные материалы на них самые дешевые. Поэтому встретить матричные принтеры можно и сейчас - в почтовых отделениях, железнодорожных или авиакассах.
Струйные принтеры. Эти принтеры отличаются высоким качеством печати. Они могут быть как цветные, так и черно-белые. Кроме того, любой цветной струйный принтер может печатать как только цветными чернилами, так и только черными, или и теми, и другими. Стоимость струйных принтеров невысока, но вот расходные материалы на них недешевые, поэтому лучше всего они подходят для домашнего использования. Если вы занимаетесь надомной работой, связанной с распечатыванием текста, например, выполняете технические переводы в больших количествах, то струйный принтер может дороговато обойтись, лучше использовать лазерный.
Лазерные принтеры. Лазерные принтеры лучше всего подходят для больших объемов печати. Хоть они и дороги сами по себе, зато экономны в расходных материалах и имеют высокую скорость печати. Наиболее выгодно использовать их в офисах, например в бюро переводов и других, где требуются большие объемы распечатки. Вскоре они оправдают свою стоимость.

## Slide 27
Что такое Драйвер
Драйвер это компьютерная программа для подключения какого-либо устройства к операционной системе. Эта программа позволяет системе корректно «распознавать» данное устройство и использовать его по назначению. Английское слово Driver в данном случае переводится как «проводник». И в самом деле, драйвер служит «переводчиком» между устройством и операционной системой, если они не понимают друг друга. Большинство современных устройств уже снабжены драйверами для популярных операционных систем, поэтому отдельно скачивать и устанавливать драйверы в подавляющем большинстве случаев не требуется.