## Slide 1: Двигатели внутреннего сгорания
Учебный центр «ОНикС»

## Slide 2: Устройство двигателя внутреннего сгорания
ДВС
1 - головка цилиндра;
2 - цилиндр;
3 - поршень;
4 - поршневые кольца;
5 - поршневой палец;
6 - шатун;
7 - коленчатый вал;
8 - маховик;
9 - кривошип;
10 - распределительный вал;
11 - кулачок распределительного вала;
12 - рычаг;
13 - клапан;
14 - свеча зажигания

## Slide 3: Параметры двигателей внутреннего сгорания
ДВС
Верхнее крайнее положение поршня в цилиндре называется верхней мертвой точкой (в. м. т.)
ВМТ

## Slide 4: Параметры двигателей внутреннего сгорания
ДВС
Нижнее крайнее положение поршня в цилиндре называется нижней мертвой точкой
(н. м. т.).
НМТ

## Slide 5: Параметры двигателей внутреннего сгорания
ДВС
Расстояние, проходимое поршнем от одной до другой мертвой точки, называется
ходом поршня S.
ВМТ
НМТ
S

## Slide 6: Параметры двигателей внутреннего сгорания
ДВС
Объем Vс над поршнем, находящимся в в. м. т., называется объемом камеры сгорания

## Slide 7: Параметры двигателей внутреннего сгорания
ДВС
Объем Vп над поршнем, находящимся в н. м. т. называется
полным объемом цилиндра.
Vп

## Slide 8: Параметры двигателей внутреннего сгорания
ДВС
Объем Vр, освобождаемый поршнем при его перемещении от в. м. т. к н. м. т., называется рабочим объемом цилиндра.

## Slide 9: Параметры двигателей внутреннего сгорания
ДВС
Рабочий объем цилиндра
Где: D - диаметр цилиндра;
S - ход поршня.

## Slide 10: Параметры двигателей внутреннего сгорания
ДВС
Vc +Vh = Vn
Полный объем цилиндра

## Slide 11: Параметры двигателей внутреннего сгорания
ДВС
Степень сжатия

## Slide 12: Рабочие циклы двигателей внутреннего сгорания
ДВС
4-х тактный
2-х тактный

## Slide 13: Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя.
ДВС
Первый такт —впуск.
Поршень перемещается от в. м. т. к н. м. т., впускной клапан открыт, выпускной клапан закрыт. В цилиндре создается разрежение 0,7— 0,9 кгс/см и горючая смесь, состоящая из паров бензина и воздуха, поступает в цилиндр.
Температура смеси в конце впуска
75-125°С.

## Slide 14: Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя.
ДВС
Второй такт—сжатие .
Поршень перемещается от н.м.т. к в.м.т., оба клапана закрыты. Давление и температура рабочей смеси повышаются, достигая к концу такта соответственно
9-15 кгс/см2 и 35О-50О°С.

## Slide 15: Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя.
ДВС
Третий такт — расширение, или рабочий ход.
В конце такта сжатия рабочая смесь воспламеняется электрической искрой, происходит быстрое сгорание смеси. Максимальное давление при сгорании достигает 30-50 кгс/см2, а температура 2100-2500°С.

## Slide 16: Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя.
ДВС
Четвертый такт — в ы п у с к
Поршень перемещается от
н.м.т. к в.м.т., выпускной клапан открыт. Отработавшие газы выпускаются из цилиндра в атмосферу. Процесс выпуска протекает при давлении выше атмосферного. К концу такта давление в цилиндре снижается до 1,1—1,2 кгс/см2, а температура - до 70О-800°С.

## Slide 17: Работа четырехтактного карбюраторного двигателя.
ДВС
ДВС одноцилиндровый 4-х тактный

## Slide 18: Формы камер сгорания у дизелей
ДВС
Разделенная вихрекамерная камера сгорания

## Slide 19: Формы камер сгорания у дизелей
ДВС
Разделенная форкамерная камера сгорания

## Slide 20: Формы камер сгорания у дизелей
ДВС
Полуразделенная камера сгорания

## Slide 21: Формы камер сгорания у дизелей
ДВС
Неразделенная камера сгорания

## Slide 22: Способы создания вихревого движения заряда во время впуска
ДВС
Тангенциальное расположение канала
Установка на клапане ширмы
Винтовой канал

## Slide 23: Способы создания вихревого движения заряда во время впуска
ДВС
Винтовой канал

## Slide 24: Принцип работы дизельного двигателя.
ДВС
ВИДЕО: Принцип работы дизельного двигателя

## Slide 25: Работа двухтактного карбюраторного двигателя.
ДВС

## Slide 26: Работа двухтактного карбюраторного двигателя.
ДВС