«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.директора по УПР

_____________ / Молдиярова А.Г./

ПЛАН  УРОКА № 23

Группа ЯРЭУ-322

Дата _________

Предмет Турбинные установки АЭС

Тема урока  Тепловой расчет турбинной ступени

| Цели урока | Образовательная: Знакомство с этапами теплового расчета турбины |
| --- | --- |
|  | Воспитательная: Воспитание познавательного интереса к предмету |
|  | Развивающая: Развитие способности проводить тепловой расчет турбины |

Тип урока Комбинированный урок

Вид урока Лекция

| Межпредметные связи | Атомные электрические станции «Паротурбинная установка АЭС» Ядерные энергетические реакторы «Энерговыделение в ядерных реакторах» |
| --- | --- |

Обеспечение урока

Наглядные пособия

Раздаточный материал

Вид самостоятельной работы студентов

Технические средства обучения

Литература: основная     Яблоков Л.Д., Логинов И.Г. Паровые и газовые турбинные установки. – М.: Энергоатомиздат, 1998

Дополнительная         П.Н. Шляхин. Паровые и газовые турбины. – М.: Энергия, 1974

Ход урока

| № | Этапы урока | Виды деятельности | Дозировка по времени |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Этап организационный: Опрос домашнего задания: 1. Как классифицируются потери в турбинах? 2. Какие потери происходят в стопорных и регулирющих клапанах? 3. Чем учитываются потери скорости в соплах? 4. Из каких потерь складываются общие потери на рабочиз лопатках? 5. Какие потери относятся к внешним? Объяснение нового материала: 1. Тепловой расчет турбинной ступени Закрепление: 1. С какой целью производится тепловой расчет ? 2. Как определяется средний диаметр ступени? 3. Как определить степень парциальности подвода пара? 4. Определение размеров сопловых и рабочих каналов? 5. Выбор профиля решеток? Подведение итогов Домашнее задание: П.Н. Шляхин. Паровые и газовые турбины, §4.1-4.4 | Подготовка к занятию Приветствие, проверка присутствующих на занятии. Сообщение темы, цели и задачи урока Фронтальный опрос Объяснение темы, знакомство с этапами теплового расчета турбины Проверка освоения студентами материала Подведение итогов занятия, оценивание деятельности студентов Прочитать, сделать выводы | 3 мин 10 мин 55 мин 15 мин 5 мин 2 мин |

Роспись преподавателя__________

Конспект № 23

Выбор характеристик и расчёт турбинной ступени

При расчёте турбинной ступени требуется выбрать её основные размеры:

- форму профилей сопловых и рабочих решёток;

- высоты решёток,

- углы их установки,

- конструкцию бандажей рабочих лопаток и зазору;

При расчёте ступеней также задаются следующими величинами:

- расход рабочего тела G0,

- начальные температура T0 и давление p0 рабочего тела,

- давление потока на выходе из ступени p2, или теплоперепад ступени H0,

- направление потока при входе в ступень α0,

- выбор степени реактивности ступени ρ,

- выбор отношение скоростей u/сф.

В результате расчёта должны быть зафиксированы выбираемые для ступени профили и их расположение (установочные углы).

На основании уравнений неразрывности, а также с учётом надёжности должны быть назначены размеры проточной части и выбраны ширина и шаг профилей в сопловой и рабочей решётках.

Далее должен быть построен процесс в h,s- диаграмме; подсчитаны мощность и КПД ступени.

Выбор степени реактивности

Проектирование ступени начинается с выбора типа ступени.

Ступени могут быть либо активные (ρ = 0.02 – 0.25), либо реактивные (ρ > 0.4).

Активные ступени выбираются в том случае, когда d/l > 8, или когда подвод рабочего тела в ступени выполняют парциальным (e < 1.0)

В ступени активного типа основная часть теплоперепада  перерабатывается в сопловой решётке. Профили сопловых и рабочих лопаток такой ступени существенно отличаются друг от друга. В рабочей решётке происходит незначительное ускорение потока при большом угле его поворота.

В ступени реактивного типа характер обтекания сопловых и рабочих решёток практически одинаков и сами профили по своей форме геометрически подобны.

С увеличением ρ улучшается обтекание рабочей решётки, где поток становиться более конфузорным. В связи с этим относительный лопаточный КПД возрастает.

Особенностью ступени с повышенной реактивностью является увеличение усилия, действующего на лопатки и диск в осевом направлении.

Следует подчеркнуть, что с повышением степени реактивности уменьшается оптимальная величина располагаемого теплоперепада и тем самым возрастают число ступеней и стоимость турбины.

Таким образом, в конечном счёте выбор степени реактивности ρ является технико-экономической задачей.

Выбор отношения скоростей u/cф

В зависимости от степени реактивности определяется оптимальное отношения скоростей  u/cф , обеспечивающее максимальную величину относительного лопаточного КПД ступени.

Следует также учитывать, что уменьшение отношения скоростей u/cф<(u/cф)опт , позволяющее при той же окружной скорости переработать больший теплоперепад в ступени, с одной стороны, снижает КПД, а с другой – уменьшает число ступеней или диаметр ступени и тем самым удешевляет изготовление турбины.

Определение основных размеров ступени

При заданном теплоперепаде ступени и выбранном значении отношения скоростей u/cф диаметр ступени равен:

(1)

Иногда при заданном значении диаметра определяют располагаемый теплоперепад ступени:

.                                         (2)

Выходная площадь сопловой решётки для дозвукового режима (M1t < 1) или   можно найти из уравнения неразрывности:

,                                                 (3)

где скорость   , а удельный объём  v1t определяется по h, s- диаграмме в конце изоэнтропного расширения в решётке (рис. 2).

Рисунок 2

Коэффициент расхода μ1 можно принять в первом приближении μ1 = 0.97.

При сверхзвуковых скоростях потока (M>1) или ε1 < ε*  обычно также применяются суживающиеся решётки, но выходная площадь находится из уравнения:

;                                                 (4)

здесь v1* и с* соответствуют критическому отношению давлений ε* (рис. 1) или критическому теплоперепаду , где:

.                                (5)

Выходная высота сопловой решётки l1 (рис. 5 и 24) находится из выражения:

;                                        (6)

здесь e – степень парциальности – длина дуги, занятой сопловой решёткой, отнесённой ко всей окружности:

.                                                    (7)

Рисунок 1

Эффективным углом выхода α1э следует задаться, учитывая, что, с одной стороны, желательно уменьшить α1э для того, чтобы увеличить высоту лопаток и повысить КПД ступени; а, с другой стороны, уменьшение (α1э<11o) ведёт к росту профильных потерь в решётках.

По величине α1э, заданному углу входа α0 и числу М1t выбирается профиль сопловой решётки, а по аэродинамическим характеристикам выбранной решётки определяются угол её установки αу  и относительный шаг t‾.

Хорда профиля решётки b1 (рис.3) выбирают с таким расчётом, чтобы обеспечить достаточную прочность лопатки и жёсткость диафрагмы.

Рисунок 3

Обычно для активных ступеней b1 = 40 – 80 мм; для реактивных ступеней - составляет b1 = b2 = 20 – 60 мм.

После выбора b1 должна быть подсчитана относительная высота сопловой решётки  и уточнены относительный шаг решётки  и число лопаток zc.

Для уточнения значений ζс и μ1 необходимо учитывать поправки на число Re1=c1tb1/v1.

Следующим этапом расчёта ступени является построение входного треугольника скоростей, определение относительной скорости входа рабочего тела в рабочую решётку w1 и угла её направления β1 (рис. 4).

Рисунок 4

Скорость потока может быть определена по формуле с1 = φc1t. Действительный угол выхода потока из сопловой решётки можно определить по формуле

.                           (9)

Для расчёта рабочей решётки необходимо знать состояние рабочего тела перед ней, для чего следует подсчитать потери энергии в сопловой решётке:

.                    (10)

Высоту рабочей лопатки можно определить по формуле:

,                                     (11)

где  Δlп = 1.5 – 2.5 мм  и  Δlк = 0 – 1.5 мм соответственно  являются перекрышами по периферии и корневому сечений лопатки.

В последних ступенях конденсационных турбин допускается увеличение перекрыши до 20 мм.

Выходную площадь рабочей решётки для докритического режима , т.е. при  или    , где  - давление торможения  в относительном движении (рис. 1), находим из уравнения неразрывности:

.                                              (12)

Скорость  w2t   находим по формуле:

,                                              (13)

а удельный объём v2t находим по h, s- диаграмме в конце изоэнтропного расширения в решётке ( рис. 2 и 1).

Коэффициент расхода μ2 можно определить по приближённой формуле

.                                  (14)

В первом приближении μ2 = 0.93.

При сверхзвуковой скорости потока выходную площадь рабочей решётки находим по формуле:

;                                             (15)

здесь v2* и w* соответствуют критическому отношению давлений   или критическому теплоперепаду H* = 0.5w2* , где:

.                              (16)

В большинстве ступеней l2 = l’2; в последних ступенях конденсационных турбин принимают обычно l2 > l’2 .

При заданном значении l2 можно определить эффективный угол выхода для рабочей решётки:

.                                              (17)

Если принять G2 = G1 = G, то из уравнений неразрывности для решёток ступени можно получить соотношение:

.                         (18)

Из соотношения видно, что в активных ступенях при v2t/v1t ~1 осевые составляющие скоростей на выходе из решёток обратно пропорциональны высотам лопаток и c1 sin α1 > w2 sin β2 .

На рис. 5 изображены треугольники скоростей для турбинных ступеней с различной степенью реактивности (а – при ρ<0.1; б – при ρ = 0.5 и v2t/v1t ~1;  в – при ρ = 0.5 и v2t/v1t ~1.6 ).

Рисунок 5

По величине β2э, примерному значению угла входа β1, которое может немного отличаться от β1опт, и числу М2t выбирается профиль рабочей решётки, а по аэродинамическим характеристикам выбранной решётки определяются угол её установки βу и относительный шаг ‾.

В первом приближении, рассчитывая рабочую лопатку как консольную, жёстко закреплённую балку, можно найти наибольшие изгибающие напряжения, которые в случае постоянного по высоте профиля возникают в корневом сечении лопатки:

.                                           (19)

Усилие R, действующее на лопатки, можно подсчитать по формуле:

,                                                (20)

где Ru и Ra определяем по

.

Wмин – момент сопротивления профиля лопатки.

Для нержавеющих сталей обычно применяют  МПа

Если выбранный размер профиля не удовлетворяет требованиям прочности, то при сохранении подобия всех размеров решётки профилей хорду следует увеличить в соответствии с выражением:

.                                                      (21)

Определение КПД ступени

Потери энергии в рабочей решётке определяют по формуле:

.                           (22)

Коэффициент потерь энергии ζр и коэффициент скорости ψ можно определить по формулам

.                                     (23)

.                                (24)

Для уточнения значений μ2 и ψ необходимо учитывать поправки на число Re2 , где Re2 = w2t b2 / v2 .

Построение выходного треугольника (рис. 4) производится по скорости w2= ψw2t и углу β2. Для дозвуковых скоростей и перегретого пара приближённо можно принять β2 = β2э. Для сверхзвуковых скоростей (М2t >1) с учётом отклонения потока в косом срезе рабочей решётки угол  β2 = β2э + δ определяется по формуле

(25)

Из треугольника скоростей определяют выходную скорость с2 и потери с выходной скоростью ΔHв.с..

Далее строим процесс в h, s- диаграмме (рис. 2 и 1).

По формулам

.           (76)

и                (78) определяем относительный лопаточный КПД ступени ηо.л.;

по формуле

.                                (74)

- окружную работу Hu и по формуле

Nu = GHu,                                                    (75)

- мощность на лопатках Nu.