Тест по теме "Закон Ома для полной цепи".

тест по физике 10 класс

Закон Ома для полной цепи определяет значение тока в реальной цепи, который зависит не только от сопротивления нагрузки, но и от сопротивления самого источника тока. Другое название этого закона - закон Ома для замкнутой цепи. Рассмотрим смысл закона Ома для полной цепи более подробно пройдя тест.

Вариант 1.

- Аккумулятор с ЭДС 35 B и внутренним сопротивлением 2 Ом замкнут на спираль с сопротивлением 5 Ом. Какой ток покажет амперметр, включённый в цепь. (внутренним сопротивлением амперметра пренебречь).

- 5 А;

- 7 А;

- 9 А;

- 10,5 А;

- 2 А.

- Аккумулятор с внутренним сопротивлением 0,4 Ом и ЭДС 4 B замкнут спиралью из проволокой сечением 1 мм2 и удельным сопротивлением 0,0000008 Ом•м. Найдите длину спирали, если сила тока в цепи 2 А.

- 2,3 м;

- 2 м;

- 1,5 м;

- 15 м;

- 13 м.

- Если к гальваническому элементу с ЭДС 5 B и внутренним сопротивлением 1 Ом подключить амперметр, то он покажет силу тока 1 A. Определите внутреннее сопротивление амперметра.

- 2 Ом;

- 1,5 Ом;

- 4 Ом;

- 3,1 Ом;

- 5,8 Ом;

- Спираль сопротивлением 4 Ом, подключили к гальваническому элементу с ЭДС 6 B. Амперметр показал ток в спирали 0,6 A. Найдите ток короткого замыкания гальванического элемента. (внутренним сопротивлением амперметра пренебречь).

- 5,5 А;

- 6,5 А;

- 0,3 А;

- 2,4 А;

- 1 А.

- При подключении аккумулятора с ЭДС 10 B к резистору, напряжение на полюсах источника вольтметр показал 8 B, а амперметр показал силу тока в цепи 4 А. Найдите внутреннее сопротивление источника. (внутренним сопротивлением амперметра пренебречь).

- 5,7 Ом;

- 1,9 Ом;

- 3 Ом;

- 0,3 Ом;

- 0,5 Ом

- Внутреннее сопротивление гальванического элемента с ЭДС 3,6 B равно 0,4 Ом. К гальваническому элементу подключены параллельно три спирали сопротивлением по 3 Ом каждая. Найдите разность потенциалов на клеммах гальванического элемента?

- 2,6 В;

- 4,3 В;

- 3,9 В;

- 1,4 В;

- 0,9 В.

- В цепи, состоящей из аккумулятора с ЭДС 8 В и внутренним сопротивлением 1 Ом. Подключили проволочный реостат, возник ток в цепи 2 А. Какой будет сила тока в цепи, если сопротивление проволочного реостата уменьшить в 2 раза?

- 5,1 А;

- 3,3 А;

- 1,4 А;

- 3,2 А;

- 2,7 А

- Аккумулятор с ЭДС 12 B и внутренним сопротивлением 2 Ом питает 4 параллельно соединенных лампочки по 8 Ом каждое. Определите напряжение на каждой лампочке.

- 2,1 В;

- 6 В;

- 10,6 В;

- 8,5 В;

- 4,7 В.

- К амперметру, с внутренним сопротивлением 0,1 Ом, подключен шунт (проволочный резистор) сопротивлением 0,0111 Ом. Определите силу тока, протекающего через амперметр, если сила тока в общей цепи 0,27 А.

- 2,7 А;

- 0,27 А;

- 0,027 А;

- 0,0027 А;

- 0,00027 А.

- В каких лампах нить накаливания тоньше: в более или менее мощных?

- В менее мощных нить накаливания тоньше, больше сопротивление нити;

- В более мощных нить накаливания тоньше, меньше сила тока;

- В менее мощных нить накаливания толще, больше сила тока;

- В более мощных нить накаливания тоньше, меньше сопротивление нити;

- Нет правильного ответа.

Вариант 2.

- Определите силу тока в цепи, содержащей гальванический элемент с ЭДС, равной 6 В, и внутренним сопротивлением 0,5 Ом при подключении во внешней цепи лампочки с сопротивлением 2,5 Ом.

- 1 А;

- 2 А;

- 0,5 А;

- 3 А;

- 10 А;

- Электрический чайник, включенный в сеть напряжением 220 В, потребляет ток 1,2 А. Определите сопротивление водонагревательного элемента чайника.

- 183,3 Ом;

- 100 Ом;

- 330 Ом;

- 44,5 Ом;

- 220,7 Ом;

- ЭДС гальванического элемента 3 В, его внутреннее сопротивление равно1 Ом, сопротивления резисторов R1 = R2 = 1,75 Ом, R3 = 2 Ом, R4 = 6 Ом. Чему равна сила тока, протекающего через резистор R4? (см. рис)

- 0,5 А;

- 0,045 А;

- 2 А;

- 0,35 А;

- 0,125 А;

- Определите сопротивление водонагревательного тэна, если при напряжении 110 В сила тока в нём 2 А.

- 60 Ом;

- 35 Ом;

- 55 Ом;

- 100 Ом;

- 135 Ом;

- Гальванический элемент имеет ЭДС, равный 2,2 В и внутреннее сопротивление r =1 Ом. Он замкнут на лампочку сопротивление, которой равно R=9 Ом. Какой будет при этом сила тока в цепи?

- 0,22 А;

- 0,15 А;

- 0,5 А;

- 2 А;

- 1 А;

- Две лампочки, сопротивления которых R1=10 Ом и R2=40 Ом, соединены последовательно и подключены к аккумулятору с ЭДС равным 15 В. Определите внутреннее сопротивление аккумулятора, если сила тока в цепи I=0,29 А.

- 1,25 А;

- 0,34 А;

- 2,15 А;

- 1,72 А;

- 3,3 А;

- Найти силу тока в электрической цепи, если известно, что сопротивление цепи 11 Ом, а источник, подключенный к ней, имеет ЭДС 12 В и внутреннее сопротивление 1 Ом.

- 1 А;

- 2 А;

- 3 А;

- 4 А;

- 5 А;

- Аккумулятор подключен к резистору сопротивлением 10 Ом с помощью медной спирали длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 мм2. Найти силу тока, зная, что ЭДС аккумулятора равно 12 В, а внутреннее сопротивление 1,9825 Ом.

- 0,5 А;

- 0,8 А;

- 1 А;

- 1,5 А;

- 2 А;

- При внешнем сопротивлении 3,75 Ом в цепи идет ток 0,5 А. Когда в цепь ввели еще сопротивление 1 Ом, сила тока стала равной 0,4 А. Найти ЭДС и внутреннее сопротивление гальванического элемента.

- 1 В; 0,5 Ом;

- 2 В; 0,25 Ом;

- 1 В, 3 Ом;

- 3 В; 1,5 Ом;

- 5 В; 4 Ом;

- Определить ток при коротком замыкании аккумулятора, если при внешнем сопротивлении R1=50 Ом ток в цепи I1= 0,2 А, а при сопротивлении R2= 110 Ом ток I2= 0,1 А.

- 1400 мА;

- 1000 мА;

- 3000 мА;

- 1600 мА;

- 1200 мА;

Ответы: Вариант 1: 1 а; 2 b; 3 с; 4 е; 5 е; 6 а; 7 d; 8 b; 9 с; 10 a.

Вариант 2: 1 b; 2 а; 3 е; 4 с; 5 а; 6 d; 7 а; 8 с; 9 b; 10 е.