| Тестовое задание |  |
| --- | --- |
| по дисциплине "Инженерная графика" |  |
|  | Вариант1 |  |
|  | Содержание теста | Эталон ответов | P=25 |
| 1 | Перечислите название основных видов, устанавливаемых ГОСТ 2.305-68 | а) вид спереди (главный вид) б) вид сверху в) вид слева г) вид справа д) вид снизу е) вид сзади | P=3 |
| 2 | Как называют изображение на плоскости непараллельной основным плоскостям проекций? | Изображение на плоскости непараллельной основным плоскостям проекций называют дополнительным видом | P=2 |
| 3 | Как называют сложный разрез, если секущие плоскости параллельны? | если секущие плоскости параллельны, сложный разрез называют ступенчатым. | Р=1 |
| 4 | Как называют сложный разрез, если секущие плоскости пересекаются? | если секущие плоскости пресекаются, сложный разрез называют ломаным,. | Р=1 |
| 5 | Чем сечение отличается от разреза? | На сечении показывается только то, что расположено непосредственно в секущей плоскости, а на разрезе, и то, что лежит за ней. | P=1 |
| 6 | Какими линиями изображается внутренняя резьба в отверстии на продольном разрезе? | Внутренняя резьба в отверстии на продольном разрезе изображается сплошными основными линиями по внутреннему диаметру и сплошными тонкими линиями по наружному диаметру. | P=4 |
| 7 | Назовите виды стандартных резьб | а) метрическая б) трубная цилиндрическая в) трубная коническая г) трапецеидальная д) упорная | P=5 |
| 8 | Расшифруйте условное обозначение резьбы: Rc ½ LH | резьба трубная коническая внутренняя ½, левая | P=3 |
| 9 | Расшифруйте условное обозначение болта: Болт М16х1,5.6gх75 ГОСТ 7798-70 | Болт М16х1,5.6gх75 ГОСТ 7798-70 М16 – резьба метрическая диаметром 16 мм 1,5 – величина мелкого шага резьбы 6g – поле допуска 75 – длина болта в мм ГОСТ 7798-70 – стандарт, указывающий, что болт имеет шестигранную головку и выполнен с нормальной точностью | P=5 |

|  | Вариант 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание теста | Эталон ответов | P=25 |
| 1 | Как называют изображение предмета на фронтальной плоскости проекций, дающее наиболее полное представление о его форме и размерах? | Главный вид (вид спереди) | P=2 |
| 2 | Как называют изображение отдельного ограниченного места предмета? | Местный вид | P=2 |
| 3 | Какие названия установлены для простых разрезов в зависимости от положения секущей плоскости? | горизонтальный; вертикальный (фронтальный, профильный); наклонный; продольный; поперечный | Р=5 |
| 4 | Как называют сечения, не вошедшие в разрез? | Вынесенные; наложенные | Р=2 |
| 5 | Что является основным элементом резьбы? | Профиль резьбы | P=1 |
| 6 | Какими линиями изображается резьба на стержне (наружная)? | Резьба на стержне изображается сплошными основными линиями по наружному диаметру и сплошными тонкими линиями по внутреннему диаметру. | P=4 |
| 7 | Назовите вид нестандартных резьб. | прямоугольная | P=1 |
| 8 | Расшифруйте условное обозначение резьбы: М 42х3(Р1)LH | резьба трубная коническая внутренняя ½, левая | P=3 |
| 9 | Расшифруйте условное обозначение шпильки: М24-6gх80.36 ГОСТ 22032-76 | М24 – резьба метрическая диаметром 24 мм с крупным шагом; 6g – поле допуска 80 – длина шпильки в мм 36 - класс точности ГОСТ 22032-76– стандарт, указывающий параметры шпильки | P=5 |

|  | «Согласованно» Зам. директора по УР ______________ О.Н. Дородько |
| --- | --- |

| Тестовое задание |
| --- |
| в рамках административного контроля |
| по предмету "Инженерная графика" |
| для специальности 200111 «Радиоэлектронные и приборные устройства» |
|  | Вариант 1 Вариант 2 |
|  | Содержание теста | Эталон ответов |
| 1 | Перечислите название основных видов, устанавливаемых ГОСТ 2.305-68 | Как называют изображение предмета на фронтальной плоскости проекций, дающее наиболее полное представление о его форме и размерах? |
| 2 | Как называют изображение на плоскости непараллельной основным плоскостям проекций? | Как называют изображение отдельного ограниченного места предмета? |
| 3 | Как называют сложный разрез, если секущие плоскости параллельны? | Какие названия установлены для простых разрезов в зависимости от положения секущей плоскости? |
| 4 | Как называют сложный разрез, если секущие плоскости пересекаются? | Как называют сечения, не вошедшие в разрез? |
| 5 | Чем сечение отличается от разреза? | Что является основным элементом резьбы? |
| 6 | Какими линиями изображается внутренняя резьба в отверстии на продольном разрезе? | Какими линиями изображается резьба на стержне (наружная)? |
| 7 | Назовите виды стандартных резьб | Назовите вид нестандартных резьб. |
| 8 | Расшифруйте условное обозначение резьбы: Rc ½ LH | Расшифруйте условное обозначение резьбы: М 42х3(Р1)LH |
| 9 | Расшифруйте условное обозначение болта: Болт М16х1,5.6gх75 ГОСТ 7798-70 | Расшифруйте условное обозначение шпильки: М24-6gх80.36 ГОСТ 22032-76 |